## Slide 1
IoT 스마트 제어 시스템
센서와 액추에이터로 만드는 나만의 스마트 기기
인천전자마이스터고 정보통신과 · 1학년 IoT 실습

## Slide 2
우리가 배울 5단계 여정
0주차
개발 환경 준비
VS Code + CircuitPython
1주차
센서 · 액추에이터
혼자서 동작하는 장치 만들기
2주차
인터넷 연결
Wi-Fi로 서버·DB와 통신
3주차
실시간 대시보드
WebSocket으로 즉시 반응
4주차
화면 디자인
전문가 수준으로 다듬기
각 단계는 지난 단계 위에 쌓입니다 — 학기가 끝나면 센서 값이 화면에 실시간으로 뜨는 나만의 제어 시스템이 완성됩니다.

## Slide 3
우리가 만들 최종 결과물
Pico 2 W
온습도·조도 센서로
주변 환경을 감지
Wi-Fi
무선으로 데이터를
서버에 전송
Next.js 서버
데이터를 받아 정리하고
DB에 저장
웹 대시보드
실시간 값 확인과
LED·모터 원격 제어
센서(입력) → 통신 → 저장/처리 → 화면(출력) — 모든 IoT 시스템은 이 네 단계를 거칩니다.

## Slide 4
핵심 개념 1
IoT(사물인터넷)란 무엇인가?
사물(Thing)에 인터넷(Internet)을 연결해서, 사물들이 스스로 정보를 주고받고 서로 제어할 수 있게 만드는 기술입니다.
스마트워치
심박수를 재서 스마트폰 앱으로 바로 보내줌
스마트홈
핸드폰으로 집 조명·에어컨을 원격으로 켜고 끔
스마트팩토리
공장 설비 센서 값을 모아 이상 여부를 자동 감지
우리가 만드는 스마트 제어 시스템도 똑같은 원리의 작은 IoT 시스템입니다.

## Slide 5
핵심 개념 2
센서 vs 액추에이터
센서 (Sensor)
주변 환경(온도·밝기 등)을 "감지"해서 숫자 데이터로 바꿔주는 부품
사람의 감각기관(눈, 피부)과 같은 역할
우리가 쓸 센서: DHT11(온습도) · CdS(조도)
액추에이터 (Actuator)
명령을 받아 실제로 "움직이거나 동작"하는 부품
사람의 근육과 같은 역할
우리가 쓸 액추에이터: RGB LED · SG90 서보모터

## Slide 6
핵심 개념 3
이번 학기 사용할 부품
DHT11
온습도 센서
온도와 습도를
동시에 측정
CdS
조도 센서
주변이 얼마나
밝은지 측정
RGB LED
색상 LED
빨강·초록·파랑을 섞어
다양한 색을 표현
SG90
서보모터
0~180도 사이
정확한 각도로 회전
이 4가지 부품을 조합하면, "어두워지면 불이 켜지는 무드등" 같은 실제 동작을 만들 수 있습니다.

## Slide 7
0주차
0주차 · 개발 환경 준비하기
VS Code
코드를 작성하는 프로그램(에디터)입니다.
우리가 앞으로 쓸 파이썬 코드를 여기서 작성하고, 실행 결과도 여기서 확인합니다.
CircuitPython
Pico 보드를 파이썬 언어로 제어할 수 있게 해주는 프로그램 언어입니다.
코드를 저장하기만 하면 보드가 바로 실행합니다.
왜 필요할까요? 코드를 눈으로 확인하며 작성하고, 실수했을 때 어디가 문제인지 바로 볼 수 있어야 하기 때문입니다.

## Slide 8
1주차
1주차 · 센서로 액추에이터 움직이기
네트워크 연결 없이, Pico 보드 혼자서 "감지 → 판단 → 동작"까지 해내는 프로그램을 만듭니다.
① 감지
CdS 센서로
주변 밝기 확인
② 판단
"어두운가?"를
코드로 비교
③ 동작
어두우면
LED를 켬
이 "감지 → 판단 → 동작" 흐름이 모든 자동 제어 프로그램의 기본 뼈대입니다.

## Slide 9
2주차
2주차 · 인터넷으로 연결하기
Wi-Fi
선(케이블) 없이 무선으로 인터넷에 연결하는 기술입니다.
Pico가 Wi-Fi에 연결되면, 컴퓨터로 만든 서버와 데이터를 주고받을 수 있게 됩니다.
IP 주소
인터넷에 연결된 기기마다 부여되는 고유한 "주소"입니다.
마치 집 주소처럼, 데이터가 정확히 어느 기기로 가야 하는지 찾아가는 역할을 합니다.
2주차부터는 Pico가 더 이상 "혼자"가 아니라, 서버·데이터베이스와 함께 일하는 시스템이 됩니다.

## Slide 10
2주차
API와 JSON이란?
API
프로그램끼리 정해진 규칙으로 데이터를 주고받는 "창구"입니다.
음식점 주문 창구와 비슷합니다 — Pico가 "이 데이터 주세요/저장해주세요"라고 요청하면, 서버가 응답합니다.
JSON
데이터를 이름표 붙여 정리한 표현 형식입니다.
예: { "온도": 25, "습도": 60 } 처럼, 어떤 값이 무엇을 뜻하는지 이름표(key)와 값(value)으로 정리합니다.
Pico는 센서 값을 JSON으로 정리해서, API를 통해 서버에 전달합니다.

## Slide 11
2주차
데이터베이스(MySQL)란?
데이터를 표(엑셀 같은) 형태로 저장하고 관리하는 프로그램입니다.
센서 값을 계속 쌓아두면, 나중에 "어제 몇 시에 가장 더웠는지" 같은 기록을 확인할 수 있습니다.
2주차 전체 흐름
Pico
API 요청
(JSON)
Next.js
서버
MySQL
DB 저장

## Slide 12
3주차
REST API vs WebSocket
REST API (2주차)
문자 메시지와 비슷합니다.
필요할 때마다 "보내고 → 답장 받고"를 반복합니다.
몇 초에 한 번씩 값을 요청하는 방식이라, 그 사이의 변화는 놓칠 수 있습니다.
WebSocket (3주차)
전화 통화와 비슷합니다.
한 번 연결되면 끊기 전까지 계속 이어져 있어서, 값이 바뀌는 즉시 서로에게 바로 전달됩니다.
그래서 "실시간" 대시보드에 적합합니다.

## Slide 13
3주차
실시간 대시보드, 무엇이 달라지나요?
대시보드란 여러 정보를 한 화면에 모아서 보여주는 화면입니다. 자동차 계기판이 속도·연료량을 한눈에 보여주는 것과 같습니다.
센서 값
온도·습도·조도가
1초마다 자동 갱신
LED 제어
화면에서 색을 고르면
실제 LED가 바로 반응
서보 제어
슬라이더를 움직이면
모터 각도가 즉시 반영
REST는 "요청해야 답이 오는" 방식이라면, WebSocket은 "연결만 하면 계속 흘러 들어오는" 방식입니다.

## Slide 14
4주차
왜 화면 디자인이 중요할까?
똑같이 "동작하는" 화면이라도, 정리되지 않은 화면은 사용하는 사람에게 신뢰를 주지 못합니다.
색상 정리
의미 없이 여러 색을 섞지 않고,
하나의 색 계열로 통일
정보 정돈
값·라벨·버튼을 카드로 묶어
한눈에 들어오게 배치
명확한 버튼
"적용"이 아니라 "설정 반영"처럼
실제 행동을 그대로 설명
4주차에는 우리 대시보드를 실제 계측기·제어반 느낌으로 다시 디자인합니다.

## Slide 15
총정리
전체 아키텍처, 한 장으로 정리
Pico 2 W
센서로 감지
Wi-Fi
무선 전송
Next.js 서버
요청 처리
MySQL
값 저장
대시보드
실시간 확인·제어
REST(2주차)로 저장하고, WebSocket(3주차)으로 실시간으로 보여주고, 4주차에 화면을 다듬는다 — 이것이 우리 학기 전체입니다.

## Slide 16
용어집
핵심 용어 정리
용어 | 쉬운 설명
IoT | 사물에 인터넷을 연결해 서로 정보를 주고받게 하는 기술
센서 | 온도·밝기 등을 감지해 숫자로 바꿔주는 부품
액추에이터 | 명령을 받아 실제로 움직이는 부품
Wi-Fi | 선 없이 무선으로 인터넷에 연결하는 기술
IP 주소 | 인터넷에 연결된 기기마다 붙는 고유 주소
용어 | 쉬운 설명
API | 프로그램끼리 정해진 규칙으로 데이터를 주고받는 창구
JSON | 이름표를 붙여 정리한 데이터 표현 형식
데이터베이스 | 데이터를 표 형태로 저장·관리하는 프로그램
WebSocket | 계속 연결된 상태로 실시간 데이터를 주고받는 방식
대시보드 | 여러 정보를 한 화면에 모아 보여주는 화면

## Slide 17
5주 후, 여러분은
직접 만든 센서가 실시간으로
웹 화면에 뜨는 것을 보게 됩니다
모르는 용어가 나와도 괜찮습니다 — 한 주씩 차근차근 쌓아가면 됩니다.